# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Электронные весы

SELLER

SL-300 S

ГОСТ Р 53228-2008

Москва, 2012

Содержание

Область применения	4

Характеристики весов	4

Дисплей	5

Клавиатура	5

Основные режимы работы весов	6

Включение весов	6

Проверка установки нуля	6

Установка Тары	6

Удаление Тары	7

Взвешивание единичного товара	7

Индикация ошибок весов	8

Поверка и калибровка весов	8

# Область применения

Весы настольные электронные серии SL предназначены для статического определения массы товаров на предприятиях торговли, общественного питания, промышленности и сельского хозяйства.

Seller SL-300Т					Seller SL-300S

# Характеристики весов

Метрологические и технические характеристики:

Значения максимальной нагрузки (Max), минимальной нагрузки (Min), дискретности отсчета (dd), цены поверочного деления (е), и диапазона выборки массы тары приведены в таблице 1.

Таблица 1

| НПВ, кг | НмПВ, кг | dd и e, г |
| --- | --- | --- |
| 150 | 0,4 | от 0,4 до 60 кг включ. - 20 св. 60 кг - 50 |
| 300 | 1 | от 1 до 150 кг включ. - 50 св. 150 кг – 100 |

# Дисплей SL-300 S

Дисплей весов SL-300S

Дисплей содержит дополнительные индикаторы:

| НОЛЬ | Подсвечивается, когда вес равен нулю |
| --- | --- |
| TАРА | Подсвечивается при работе с тарой |
| СТАБ | Вес стабилен |
| УДЕРЖ | Фиксация веса |
| + | Используется память, добавление к итоговой сумме |
| СЕТЬ | Индикатор подключения к сети 220 В |

# Клавиатура

Клавиатура весов SL-300S

| С | Сброс, отмена |
| --- | --- |
| + | Добавить товар в памяти |
| F | Функция подсчета количества |
| УДЕРЖ | Фиксация показаний |
| ТАРА | Ввод значения тары |
| НОЛЬ | Коррекция нуля |

# Основные режимы работы весов SL-300 S

## Включение весов

Включите весы по тумблеру, расположенному на днище весов. Начнется тест дисплея, который можно прервать нажатием на клавишу «НОЛЬ».

Внимание: во время включения весов платформа должна быть пустой. На дисплее весов должны установиться нулевые показания. Если вес не равен нулю (например, из-за удаления мусора с платформы), нажмите на клавишу «НОЛЬ». Если вес не обнулится, проверьте, нет ли мусора под платформой.

Для выключения весов надо повторно нажать клавишу включения.

## Проверка установки нуля

Перед началом взвешивания убедитесь, что весы показывают ноль на индикаторе Веса в том случае, когда платформа пуста.

Если индикатор Вес показывает не нулевое значение, необходимо:

| Клавиша | Дисплей | Пояснения |
| --- | --- | --- |
|  | ВЕС |  |
|  | 0.04 | Отклонение нуля |
| НОЛЬ | 0.00 | Сброс нуля |

## Установка Тары

При взвешивании товара с использованием контейнеров, подложек и др. приспособлений для расфасовки необходимо учитывать вес тары. Заданный вес тары будет вычитаться из общего веса товара на платформе.

Положите на платформу весов пустой контейнер (или др. вид упаковки):

| Клавиша | Дисплей | Пояснения |
| --- | --- | --- |
|  | ВЕС |  |
|  | 0.50 | Вес пустой упаковки |
| ТАРА | 0.00 | Установка веса тары |

При этом также будет подсвечен светодиодный индикатор ТАРА на дисплее.

## Удаление Тары

Чтобы отменить установленное значение тары необходимо:

| Клавиша | Дисплей | Пояснения |
| --- | --- | --- |
|  | ВЕС |  |
|  | -0.50 | Очистите платформу весов |
| ТАРА | 0.00 | Удаление тары |

Индикатор ТАРА на дисплее при этом погаснет.

## Взвешивание единичного товара

Пример, реализации товара весом 1,250 кг с ценой 49,50 руб/кг.

| Клавиша | Дисплей | Пояснения |
| --- | --- | --- |
|  | ВЕС |  |
|  | 0.00 | Исходное состояние весов |
|  | 1.25 | Положите товар на платформу. Весы покажут вес |

## Счетный режим

Счетный режим может быть крайне удобен для подсчета количества штучных товаров по их весу.

Возьмите 10, 20, 50 или 100 одинаковых изделий и положите на весовую платформу. Рассмотрим на примере 20 шт.

| Клавиша | Дисплей | Пояснения |
| --- | --- | --- |
|  | ВЕС |  |
|  | 0.00 | Исходное состояние весов |
| Кладем на весы 20 шт. одинаковых товаров |
|  | 1.80 | Положите товар на платформу. Весы покажут его вес |
| F | PSC 10 | Перейти в счетный режим, Весы покажут текущее кол-во = 10 |
| НОЛЬ | PSC 20 | С помощью кнопки НОЛЬ выставить правильное кол-во = 20 |
| Удерж | 20 | Перейти в режим определения кол-ва |
| Положите на весы неизвестное количество товара, которое надо определить |
|  | 41 | Весы автоматически рассчитают количество исходя из веса одного товара |
| С |  | Завершение операций, очистка памяти. Переход в режим готовности |

## Индикация ошибок весов

| Дисплей | Пояснения |
| --- | --- |
| Err-01 | Переполнение памяти |
| Err-02 | Невозможна запись в память |
| Err-03 | Невозможно считывание из памяти |
| Err-d0 | Превышен максимальный вес |
| Err-d1 | Слишком малый вес |
| Err-d2 | Ошибка АЦП |
| Err-d3 | Тензодатчик не подключен |
| Err-d4 | Превышен максимальный порог АЦП |
| Err-d5 | Минимальный порог АЦП |
| Err-d6 | Ошибка служебного переключателя |
| Err-d7 | Превышен начальный диапазон |
| Err-d8 | Невозможно стабилизировать вес |

## Поверка и калибровка весов

Поверка весов производится по ГОСТ Р 53228 -2008.

Основное поверочное оборудование ( гири класса точности М1 по ГОСТ 7328.

Межповерочный интервал ( 12 месяцев.

Калибровка весов производится производителем. В случае необходимости провести калибровку необходимо обратиться в сервисный центр.